三菱PLC高级应用考核应知典型试卷

注意事项：1.答案用2B铅笔在答题卡上填涂，在试卷上作答一律无效；

2.不能用钢笔、圆珠笔或其它型号的铅笔填涂，否则无效；

3.严禁带走和撕毁试题，违者从严处理。

4.考试时间120分钟。

一．单选题（50题，每题1分，共50分；每题的备选答案中，只有一个最符合题意，请将其编号填涂在答题卡的相应方格内）

1.  FX系列PLC的FX2N-4AD-PT模块，当使用指令FROM  K0  K5  D100  K2 其中的K5表示（）

A. BFM番号   B. 模块编号   C. CH1的温度平均值   D. CH2的温度平均值

2.  目前一般变频器空调调频带宽为（）HZ

A. 0――50     B. 30—110     C. 10—150     D. 0—200

3.  系列PLC ，指令RS  D200  D0  D500  D1中，其中的D500为（）

A . 发送数据地址    B. 接收数据地址    C. 发送点数     D. 接收点数

4.  F940GOT图示操作终端与PC机进行的通信是（）方式。

5． FX系列PLC，指令RS  D200  D0  D500  D1中，其中的D1为（）

A . 发送数据地址    B. 接收数据地址    C. 发送点数     D. 接收点数

A. RS232     B. RS422    C. RS485    D. 都可以

6.  FX系列PLC处理速度最快的是（）。

A. FXOS       B. FXON      C. FX2C      D. FX2N

7. 当计数器C10的当前值为200且X0为ON时，Y10驱动的触点比较指令是（）

A.

B.

C.

D.

8. MC指令能操作的元件是（）。

A. T        B. Y         C. X         D. C

9．CMP（P）K100  D0  M10  指令执行后的结果是（      ）

A、M10 ON      B、M11 ON      C、M12 ON       D、M13 ON113

10. ALT(66)是（）指令

A. 交替输出   B. 交替输入    C. 高速计数复位    D. 速度检测

11. PLC运行后在算术运算中运算结果为零时（）接通。

A. M8020      B. M8021     C. M8022     D. M8023

12. 世界上第一台可编程控制器是（）年研制出来的。

A. 1968     B. 1969     C.1978     D.1979

13. FX系列应用指令中一个数与两个数区间的比较的助记符是（）。

A. CMP    B.ZCP    C. HSCS   D. HSZ

14. 在RS485通信时，0站变频器正转的总和校验码（无等待时间）为（）。

A. H33,H39        B. H34,H39     C. H34,H42      D. H34,H37

15. 当（）ON时，PLC强制STOP停止。

A. M8033       B. M8034        C. M8037       D. M8036

16. 三菱FR-A500系列变频器[RESET]键表示（）。

A. 帮助键      B. 复位键      C. 写入键     D. 读出键

17． FMOV  K0  D0  K10  指令执行后的结果是（      ）

A、D0---D9 ON      B、D0---D9均为0      C、D0---D9均为1       D、D0---D9不变

18. 电力电子器件正向压降为2V时，其电流密度（A/CM2）最高者为（）。

A. MCT     B. IGBT      C. SCR       D. BJT

19. 通过电话线远程访问FX系列PLC时，将PLC的特殊数据寄存器D8120（通迅格式）的数值设定为（）。

A. H9F             B. H99               C. H0                 D. H10

20. 三菱FR-A500系列变频器[STOP]键表示（）。

A. 帮助键         B. 停止键          C. 写入键           D. 读出键

21. 当有3个F940GOT单元连接时，为保证通信正常，GOT的电源上顺序为（）。

A. 同时上电       B. 1→2→3      C. . 3→2→1     D. 1和2同时，再3

22. 当计数器C10的当前值小于200且X0为ON时，Y 10驱动的触点比较指令是（）。

A.

B.

C.

D.

23. SMOV（13）是（）指令。

A. 子程序调用    B. 数据处理     C. 条件传送     D. 移位传送

24. FX	系列PLC，在顺控编程中根本不能使用的指令是（）。

A. 触点指令      B. 线圈指令     C. 连接指令      D. MC/MCR

25. FX系列PLC，指令RS  D200  D0  D500  D1 中，其中的D0为（）。

A . 发送数据地址    B. 接收数据地址    C. 发送点数     D. 接收点数

26．FX2N－4AD-PT特殊模块，可以读取华氏度，读分辨率是（）。

A. 0.15华氏度－0.26华氏度        B. 0.25华氏度－0.36华氏度

C. 0.36华氏度－0.45华氏度        D. 0.36华氏度－0.54华氏度

27 .当条件满足时只执行一次（即脉冲执行）将D10的内容传送到D12中的应用指令表达式是（）。

A. MOV   D10   D12         B. DMOV   D10    D12

C. PMOV  D10   D12         D. DMOVP  D10    D12

28. 一般通用的变频器接到电动机端子的连接线柱为（）。

A. A B C           B. R S T            C. U V W          D. L1 L2 L3

29. IGBT驱动电压的范围应是（ ）V。

A. 10—20          B. 10—25           C. 15—25          D. 15—20

30 . FX2N-4AD-PT模拟特殊模块的华氏度数字输出为（）。

A. 0－6000         B. －1320－11120       C. －1480－6000       D. –1480-11120

31. 三菱A540系列变频器可以同时安装（ ）块内置选择，相同的选择和通信选件只能安装1块。

A. 1           B. 2           C. 3           D. 4

32. FX系列PLC，指令PLSY   K1000  D0  Y0中，其中的K1000为（）。

A. 最高频率          B. 最低频率           C. 指定频率          D. 输出脉冲数

33．交－交变频器装置其输出频率为（ ）HZ。

A. 0~25              B. 0~50           C. 0~60           D. 0~任意

34． PLC运行后在算术运算中运算结果有进位时（ ）接通。

A. M8020           B. M8021          C. M8022          D. M8023

35. 矢量控制的主要目的是提高调速系统的（ ）。

A. 调速比        B. 静差率         C. 动态性能          D. 稳态性能

36．当（ ）ON时，即使状态转移条件有效，状态也不能转移。

A. M8033         B. M8034          C. M8040            D. M8041

37. FX系列应用指令的目标操作数一般用字符（ ）表示

A. S                 B. D             C.m           D.n

38. 如果用调频调速将风机的风量调为50％时，此时可节约电能（）。

A. 50%           B. 40%          C. 75%          D. 87.5%

39.PLC其输出对输入的响应最快的是（ ）。

A. 1MS/          B. 0.75MS/              C. 0.5MS/           D. 0.25MS/

40. PLC运行状态初始脉冲接点为ON辅助继电器（ ）。

A. M8000        B. M8001         C. M8002           D. M8003

41. 4字节是（）位

A. 4           B. 8            C. 16           D. 32

42. 关断时间最快的电力半导体开关元件是（  ）。

A. 快速晶闸管       B. 可关断晶闸管      C. 电力晶体管     D. 电力场效应晶体管

43.                                           C30当前值大于K100小于或等于K120时（       ）。

A.M3=ON           B. M4=ON          C. M5=ON          D. M6=ON

44. FX系列输出继电器代号是（  ）。

A. T           B. Y           C. S           D. M

45. IGBT的UGE应该在（  ）之间。

A. 5～10V        B. 10~15V        C. 15~20V          D. 20~25V

46. FX2N  PLC应用指令有（  ）。

A. 35种50条     B. 38种55条      C. 95种228条        D. 128种298条

47、REF（50）是（      ）指令

A、刷新         B、滤波时间调整         C、报警器复位         D、报警器置位

48. INC(P)是（  ）指令。

A. 加一         B. 减一         C.多点输入       D. 移位输出

49．富士R系列IPM智能电力模块中的开关元件是（  ）。

A. BJT          B. MCT         C.MOSFET         D. IGBT

50. FX系列PLC通信格式可以通过特殊数据寄存器（  ）来设定。

A. D8120        B. D8121        C. D8122           D. D8123

二．多项选择题( 15题,每题2分,共30分;每题的备选答案中,有两个或两个以为符合题意的答案,请将其编号填涂在答题卡的相应方格内,错选或多选均不得分;少选,但选择正确的,每个选项得0.5分,最多不超过1.5分)

1. 三菱FX系列PLC，下列（    ）为数据传送指令。

A. MOV         B. CML         C. CMP           D. ZCP         E. XCH

2. PLC开关量I/O模块按照使用电源之间的关系可分（   ）。

A. 汇点式        B. 分隔式        C. 直流         D. 交流        E. 交直流

    - F940GOT触摸屏具有以下各项功能（  ）。

A. 字符显示       B. 灯显示      C. 图形显示      D. 数据显示      E. 开关

4. 网侧变流器采用不可控的二极管整流时其特点是（  ）。

A. 控制简单成本低      B. 网侧电流波形基本为正弦波       C. 功率因数高

D. 功率因数低          E. 能量可双向流动

5. IPM电力集成模块的智能化主要表现在（  ）方面。

A. 功率调节功能    B. 控制功能    C. 保护功能    D. 闭环调节功能   E. 接口功能

6. 变频器主要由（  ）组成。

A. 电源    B. 整流器    C. 逆变器   D. 中间直流环节   E. 控制电路

7. 状态寄存器分为（  ）。

A. 通用型    B. 特殊型     C. 停电保持型    D. 作信号报警用     E. 作状态转移用

8. 使用EXB驱动电路应注意的问题是（  ）。

A. EXB与IGBT距离要小于1M        B. EXB与IGBT距离要小于1.5M       C. EXB与IGBT距离要小于2.0M            D. EXB与IGBT间接线应当为绞线、适当屏蔽   E. EXB与IGBT间应串一个RG电阻

9. 目前具有自关断能力的半导体开关元件有（  ）。

A. 特殊晶闸管      B. 快速晶闸管     C. 可关断晶体管     D. 电力晶体管

E. 电力场效应晶体管

10．F940GOT的内置HPP功能（针对FX系列）中包含（  ）等功能。

A. 程序编写       B. PLC参数修改       C. BMF监控       D. 强制ON/OFF

11. 一般情况下生产设备的节能可以通过（    ）来实现。

A. 减少负载转矩  B. 削减输入功率  C. 缩短运行时间  D. 增加电磁转矩  E. 提高电压

12. IPM与常规的IGBT相比其特点是（    ）。

A. 内含驱动电路   B. 内含过流、过热、欠压保护    C. 内含制动电路

D. 内含报警输出    E. 散热效果好

13. 应用指令中操作数的表示方式有（   ）。

A. 位元件    B. 字元件    C. Kn+位元件    D. 常数K、H       E. 指针PI

14. CMP比较指令的目标元件可以是（    ）。

A. D         B. Y         C. M         D. X          E. S

15.变频器的主回路主要由（   ）组成。

A. 保护回路    B. 触发回路    C. 整流部分    D. 平波部分     E. 逆变部分

      - (20题,每题1分,共20分;请将判断结果填涂在答题卡相应的”√”或”×”的位置上.不选不给分)

1. PLC使用的十进制常数用K表示（ ）。

2. IPM是智能电力模块缩写符合（    ）。

3. 变频器V/F控制属于闭环控制（   ）。

4. PID控制模块，完全可以脱离PLC独立完成其调节功能（  ）。

5.                                               该指令是一个多点传送指令（  ）。

6. 采用GTR或GTO构成的变频器可以省掉专门的换流电路（  ）。

7. 变频器的调制比m是一个大于1的数（  ）。

8. IGBT是负脉冲导通，正脉冲截止（  ）。

9. MOV指令的目标元件可以为除常数和输入元件外的所有元件（  ）。

10. 三菱FX1N系列PLC具有丰富的元件资源，包括1536点辅助继电器，256点计时器，235点计数器和8000点数据寄存器（  ）。

11. PLC的辅助继电器，定时器，计算器在特殊情况下也不能作输出控制用（  ）。

12. 编程时每个逻辑行上，串联触点的电路应排在上面（  ）。

13.                                               是以bit为单位作与的运算（  ）。

14. 使用IGBT时在栅极～发射极加一个稳压管的目的是为了防止短路时IC增加而烧毁（ ）。

15. GTO驱动属于电流型（  ）。

16. 三菱A540系列变频器控制回路输入端子JOG信号为ON时，可选择点动运行，用启动信号（STF和STR）可以点动运行（  ）。

17. 任何数据通信的开始都是计算机发出请求，没有计算机的请求变频器将不能返回任何数据（  ）。

18. 使用HPP手持式编程器，清除程序时，必须在W状态（  ）。

19. PLC的输入模块是接收经CPU处理过的数字信号（  ）。

20. 脉冲执行指令，条件满足（OFF到ON变化）时执行一次（  ）。

# Text boxes

X0

LD<

K200

C10

Y10

X0

LD>

K200

C10

Y10

X0

LD=

K200

C10

Y10

Y10

C10

K200

OR<

X0

Y10

C10

K200

OR>

X0

Y10

C10

K200

OR=

X0

Y10

C10

K200

LD<>

X0

Y10

C10

K200

LD<>

X0

X0

LD<

K200

C10

Y10

X0

LD=

K200

C10

Y10

Y10

C10

K200

LD>

X0

ZCP

K100

K120

C30

M3

D14

D12

D10

WAND

X0

M8001

K10

T0

K0

FMOV