| 项目 | FX2n，FX2nc |
| --- | --- |
| 运算控制方式 | 存储程序、反复运算 |
| 输入输出控制方式 | 批处理方式（在执行END指令时），可以使用输入输出刷新指令 |
| 运算处理速度 | 基本指令 | 0.08微妙/指令 |
|  | 运用指令 | 1.52—数百微妙/指令 |
| 程序语言 | 逻辑梯形图和指令表，可以用步进梯形图指令来生成顺序控制指令 |
| 程序容量 | 内置8000步EEPROM，使用附加存储器可以扩展到16000步 |
| 指令数 | 基本、步进指令 | 基本（顺控）指令27条，步进指令2条 |
|  | 运用指令 | 128条 |
| I/O设置 | 硬件配置最多256点，与用户选择有关，软件可设输入输出各256点 |
| 辅助继电器 | 通用辅助继电器 | 500点，M0~M499 |
|  | 锁存辅助继电器 | 2572点，M500~M3071 |
|  | 特殊辅助继电器 | 256点，M8000~M8255 |
| 状态继电器 | 初始化状态继电器 | 10点，S0~S9 |
|  | 通用状态继电器 | 490点，S10~S499 |
|  | 信号报警器 | 100点，S900~S999 |
|  | 锁存状态继电器 | 400点，S500~S899 |
| 定时器 | 100ms定时器 | 200点，T0~T199 |
|  | 10ms定时器 | 46点，T200~T245 |
|  | 1ms定时器 | 4点，T246~T249 |
|  | 100ms积算定时器 | 6点，T250~T255 |
| 计数器 | 16位通用加计数器 | 100点，16位，加计数器，C0~C99 |
|  | 16位锁存加计数器 | 100点16位，加计数，C100~C199 |
|  | 32位通用加减计数器 | 20点32位，双向，C200~C219 |
|  | 32位锁存加减计数器 | 15点32位，双向，C220~C234 |
| 高数计数器 | 1相无启动复位输入 | 6点，C235~C240 |
|  | 1相带启动复位输入 | 5点，C241~C245 |
|  | 2相双向高数计数器 | 5点，C246~C250 |
|  | A/B相高数计数器 | 5点，C251~C255 |
| 数据存储器 | 通用数据存储器 | 16位200点，D0~D199（相邻的两个寄存器可以组成32位的寄存器） |
|  | 锁存数据存储器 | 16位7800点，D200~D7999 |
|  | 文件寄存器 | 16位7000点，D1000~D7999 |
|  | 特殊寄存器 | 16位256点，D8000~D8255 |
|  | 变址寄存器 | 16位，16点，V0~V7，Z0~Z7 |
| 跳步指针 | 跳步和子程序调用 | 128点，P0~P127 |
|  | 中断用 | 6点，I00x~I50x（上升沿触发x=1，下降沿触发x=0），3点定时中断（I6xx~I8xx，xx为ms），6点计数中断 |
| 使用MC和MCRae嵌套层数 | 8点，N0~N7 |
| 常数 | 十进制 | K16位：-32768~32767,32位：-2147483648~2147483647 |
|  | 十六进制 | 16位：0~FFFF，32位：0~FFFFFFFF |
|  | 浮点数 | 32位 |

三菱FX系列PLC的性能指标与编程元件：

| 项目 | FX1s | FX1N |
| --- | --- | --- |
| 运算控制方式 | 存储程序、反复运算 |
| 输入输出控制方式 | 批处理方式（在执行END指令时），可以使用输入输出刷新指令 |
| 运算处理速度 | 基本指令 | 0.55——0.7微妙/指令 |
|  | 运用指令 | 3.7—数百微妙/指令 |
| 程序语言 | 逻辑梯形图和指令表，可以用步进梯形图指令来生成顺序控制指令 |
| 程序容量 | 内置2000步EEPROM | 内置8000步EEPROM |
| 指令数 | 基本、步进指令 | 基本（顺控）指令29条，步进指令2条 |
|  | 运用指令 | 85条 | 89条 |
| I/O设置 | 与用户选择有关，最多30点 | 与用户选择有关，最多128点 |
| 辅助继电器 | 通用辅助继电器 | 384点，M0~M383 | 384点， M0~M383 |
|  | 锁存辅助继电器 | 128点，M384~M511 | 1152点，M384~M1535 |
|  | 特殊辅助继电器 | 256点，M8000~M8255 |
| 状态继电器 | 初始化状态继电器 | 10点，S0~S9 |
|  | 锁存状态继电器 | 128点，S0~S127 | 1000点，S0~S999 |
| 定时器 | 100ms定时器 | 63点，0~3276.7s，T0~T62 | 200点，T0~T199 |
|  | 10ms定时器 | 31点，T32~T62(M8208=1时) | 46点，T200~T245 |
|  | 1ms定时器 | 1点，T63，0.001~32.767s | 4点，T246~T249 |
|  | 100ms积算定时器 | —— | 6点，T250~T255 |
| 计数器 | 16位通用加计数器 | 16点，16位，加计数器，C0~C15 |
|  | 16位锁存加计数器 | 16点，16位，加计数器C16~C31 | 184点16位，加计数，C16~C199 |
|  | 32位通用加减计数器 | —— | 20点32位，双向，C200~C219 |
|  | 32位锁存加减计数器 | —— | 15点32位，双向，C220~C234 |
| 高数计数器 | 1相无启动复位输入 | 4点，C235~C238（C235锁存） |
|  | 1相带启动复位输入 | 3点，C241（锁存），C242，C243（锁存） |
|  | 2相双向高数计数器 | 3点，C246，C247，C249（都是锁存） |
|  | A/B相高数计数器 | 3点，C251，C252，C253（都是锁存） |
| 数据存储器 | 通用数据存储器 | 16位128点，D0~D127（相邻的两个寄存器可以组成32位的寄存器） |
|  | 锁存数据存储器 | 16位128点，D128~D255 | 16位7872点，D128~D7999 |
|  | 文件寄存器 | —— | 16位7000点，D1000~D7999 |
|  | 外部调节寄存器 | 2点，D8030，D8031 |
|  | 特殊寄存器 | 16位256点，D8000~D8255 |
|  | 变址寄存器 | 16位，2点，V和Z |
| 跳步指针 | 跳步和子程序调用 | 64点，P0~P63 | 128点，P0~P127 |
|  | 中断用 | 4点，I00x~I30x（上升沿触发x=1，下降沿触发x=0） | 6点，I00x~I50x（上升沿触发x=1，下降沿触发x=0） |
| 使用MC和MCRae嵌套层数 | 8点，N0~N7 |
| 常数 | 十进制 | K16位：-32768~32767,32位：-2147483648~2147483647 |
|  | 十六进制 | 16位：0~FFFF，32位：0~FFFFFFFF |