实

验

报

告

（内含学习资料）

专业： 机电与数控

班级： 07机电与数控高级1班3年

姓名：

时间：2008年12月15日至2009年1月4日

基本指令介绍及编程

一、 基本逻辑指令：

PLC的指令，是将梯形图中的各种逻辑关系以规定指令表示的一种方式。它的组成格式是：

步序   指令   操作数（元件号）  有些指令带两个或两个以上操作数。

（一）、FX2系列PLC共有20条基本逻辑指令。

写出所有指令的助记符和它们的功能并介绍它们的意义和用法。

LD；LDI；OUT；AND；ANI；OR；ORI；ORB；ANB；NOP；MPS；MRD；MPP；MC；MCR；SET；RST；PLS；PLF；END。

（二）、以下是对个别指令的详细讲解：

  - LD：（常开触点与母线相连）开始加载。

  - LDI：（常闭触点与母线相连）开始加载。

  - OUT：线圈驱动指令，将运算结果输出到指定接点。

指令表： 0   LD    X0

1   OUT   Y0

2   LDI    X1

3   OUT   Y1

  - AND：串联常开触点。

  - ANI：串联常闭触点。

eg:

指令表：

0    LD    X0

1    AND   X1

2    ANI   X2

3    OUT   Y0

（X0与X1串联，X2与X1串联）

  - OR：并联常开触点。

  - ORI：并联常闭触点。

eg：             0   LD   X0

1   OR   X1

2   ORI   X2

8、ANB指令:块与块相与(串联)

指令表         0   LD   X0

1   OR   X1

2   LD    X2

3   OR   X3

4   ANB

5   OUT  Y0

9、ORS指令:块与块相并(并联)

指令表         0    LD   X0

1    AN   X1

2    LD   X2

3    AN   X3

4    ORB

5    OUT  Y0

10、MPS、MRD、MPP指令

MPS：推入堆栈（开始）

MRD：读出堆栈（中间）

MPP：弹出堆栈（最末）

当多个输出共用输入信息，如下例：

分析：Y0、Y1、Y2分别都受X0的控制，X0的状态须放入堆栈储存，X0与X1、X2、X3的关系都串联，引出这三条指令。

指令表：

0   LD   X。

    - MPS（压入X。堆栈）

    - AND   X1

    - OUT   Y。

    - MRD（读X。信息）

    - ANI  X2

    - OUT   Y1

    - MPP（弹出X。信息并清除）

    - AND   X3

9    OUT   Y2

1、END指令：

    - 程序结束指令，没有它程序不会执行

    - 在程序中间插入END指令，可用于调试程序

    - 在软件上应用一下

2、NOP指令：

- 没有实际的指令意义

- 但一般用于大程序中用它来延长扫描周期

- 在调试程序时用

3、SET/RST指令：

11、SET、RST指令

      - SET:置1指令,强制接点接通

      - RST:置0指令,强制接点断开

指令表:  0    LD   X0

1    SET   Y0

3    LD    X1

5   RST    Y1

指令说明:

A.当执行SET指令时,不管触发信号如何变化,输出接通并

保持

B.当执行RST指令时,不管触发信号如何变化,输出断开并

保持

C.对继电器Y、R使用SET、RST指令, 次数不限

（2）SET、RST指令应用：应用这两条指令编制电机正反转控制梯形图，

12、定时器（T）及工作特点

  - 定时器的动作及元件号：

    - 非积算定时器：

T0～T199（常用100ms）  T200～T245（10ms）

    - 积算定时器：

T246～T249（1ms）  T250～T255（100ms）

    - 非积算定时器与积算定时器的比较

- 计数器

内部信号计数器：16bit增计数器   32bit双向计数器  高速计数器：

14、编程器的使用

（1）、编程器一般不带电源，要通过FX一20P—CAB或CAB0型电缆与PLC主体连接，     由PLC供电。

（2）、连接步骤为：

- 连接前先断开PLC电源。打开PLC上部与编程器连接插座盖板。把编程器所带电缆接到PLc的连接插座上，并将左右两边螺丝拧紧。

- 接通PLC电源，编程器显示屏显示为MELSEC FX—lOP—E  V1．00等字样。然后选择功能键RD、WR，编程器就准备好接收程序写入。

(3)、程序的写入

1) 将PLCD的RUN输入端子置OFF。

2) 清零，把PLC内部RAM存储器全部内容清除(又称为NOP成批写入)。步骤为：    RD—WR—NOP—A—GO—GO显示屏显示为成批NOP’。

3) 程序写入步骤为：

在按GO确认前或确认后发现程序出错时，可按下步骤重新写入

程序写完之后．请按下述步骤重新读程序和检查

(4)、程序的监测和测试

按PLC的输入输出分配联接好导线。将RUN/STOP开关置RUN．则可进行监测。

1) 监测：监测的目的是看电路是否按电路逻辑工作，例如在电路中要监测输出Yo ～丫3通断情况，步骤是：

- 把Y0—Y3置于显示屏上，按

- 接通Xo、X1，则Y0通(得电)，则在Y0元件符号前有一黑方块，表示该元件接通。

- 接通X2或X3，则Y1接通。

- 接通X4，则延时后Y2接通。

- 接通X日，待计数完毕Y3接通。

- 之后接通X5，则Y3失电(断开)。

※  如果能满足以上动作，则写入的程序正确，否则就要检查是在哪步出错。

2）测试：测试是在所写入的程序中强制某元件ON或OFF。测试时PLC的RUN／STOP开关一定要置OFF。

(5)、插入程序行：插入程序行步骤如下：

1）读出程序，按    键，把行光标移到待插入行处。

2）键入，则插入了新程序行。原步序号自动向后移。注意无步序号的程序行不能插入。

(6)、删除程序行：删除程序行的步骤如下：

1) 读出程序，按    键，把行光标移到待删除程序行处(无步

序号的行不能进行删除)。

2) INS—DEL一GO键，则删除行光标所指定的程序行。

3） 当要删除从某—行到某一行结束的程序行区间时，操作步骤如下(例如删除从第10行到第30行区间程序)

删除之后，原第30行的内容则壹为第10行的内容。

(7)、 带操作数指令的修改

(8)、简易编程器的脱机操作

        - 编程器脱机方式：指对编程器内部存储器的存取方式，即脱机方式时所编程序是存放在简易编程器内部的RAM中。

而联机方式中，简易编程器键入的程序是放在PLC的RAM中，此时编程器内的程序保存着。

          - 脱机方式下的操作过程：

  - 准备：将编程器与PLC 连接好

  - 组成系统：PLC接通电源、编程器复位

  - 脱机方式设定：按上下光标键，选择脱机方式

  - 编程操作：脱机方式的编程操作与联机方式下的编程操作相同

  - 结束：脱机方式下生成的程序已经写入到编程器内部的RAM中，若传送到PLC中，则PLC中原有的程序将消失

脱机与联机切换：利用ORTHER键显示项目单一览表进行方式的切换。

15、实验报告:

一、实验报告的格式：

- 实验名称    2、实验目的    3、实验器材   4、实验步骤  5、实验报告（实验报告内容）：I/O分配表   I/O接线图   梯形图   指令表   问答题

二、实验：交流接触器控制电机正反转的PLC控制线路实验

三、实验步骤：

- 编程器与PLC连接好

- 做好I/O分配接线图

- 在编程器上编写好程序

- 检查程序有无错误

- 程序的传送

- 程序的调试

- 模拟实验的理解

- 完成实验报告作业

- 实验名称：

- 实验目的：

- 实验器材：

- 实验内容及步骤：

- 实验报告：

| 评分 |  | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 |  |

- 实验名称：

- 实验目的：

- 实验器材：

- 实验内容及步骤：

- 实验报告：

| 评分 |  | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 |  |

- 实验名称：

- 实验目的：

- 实验器材：

- 实验内容及步骤：

- 实验报告：

| 评分 |  | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 |  |

- 实验名称：

- 实验目的：

- 实验器材：

- 实验内容及步骤：

- 实验报告：

| 评分 |  | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 |  |

- 实验名称：

- 实验目的：

- 实验器材：

- 实验内容及步骤：

- 实验报告：

| 评分 |  | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 |  |

- 实验名称：

- 实验目的：

- 实验器材：

- 实验内容及步骤：

- 实验报告：

| 评分 |  | 指导老师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 |  |