在PLC的正面，一般都有表示该PLC型号的符号，通过阅读该符号即可以获得该PLC的基本信息。FX系列PLC的型号命名基本格式如下： 
    
    序列号：0、0S、0N、2、2C、1S、2N、2NC。
    
    　 
    
    
    I/O总点数：10～256。
    
    单元类型：M—基本单元；
    
    E—输入输出混合扩展单元及扩展模块;
    
    EX－输入专用扩展模块；
    
    EY－输出专用扩展模块。
    
    输出形式：R－继电器输出；
    
    T－晶体管输出；
    
    S－晶闸管输出。
    
    特殊品种区别：Ｄ－DC电源，DC输入；
    
    A1－AC电源，AC输入；
    
    Ｈ－大电流输出扩展模块（1A/1点）；
    
    Ｖ—立式端子排的扩展模块；
    
    
    
    
    Ｃ—接插口输入输出方式；
    
    Ｆ－输入滤波器1ms的扩展模块；
    
    Ｌ－TTL输入扩展模块；
    
    Ｓ－独立端子（无公共端）扩展模块。
    
    若特殊品种一项无符号，说明通指AC电源、DC输入、横排端子排；继电器输出：2A/点；晶体管输出：0.5A/点；晶闸管输出：0.3A/点。
    
    例如：FX2N-48MRD含义为FX2N系列，输入输出总点数为48点，继电器输出，DC电源，DC输入的基本单元。又如FX-4EYSH的含义为FX系列，输入点数为0点，输出4点，晶闸管输出，大电流输出扩展模块。
    
    FX还有一些特殊的功能模块，如模拟量输入输出模块、通信接口模块及外围设备等，使用时可以参照FX系列PLC产品手册。

三菱plc编程电缆 usb-sc09+(PLC USB-SC09+)

商品性能描述：

USB-SC09+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS422 信号转换的编程电缆，在电脑中运行的驱动程序控制下，将电脑的 USB 接口仿真成传统串口（俗称 COM 口），从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口，不再由 PLC 的编程口供电，转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
　　USB-SC09+  编程电缆适用于三菱 FX 全系列 PLC 和 A 系列 PLC ，并可替代 FX-232AW 通信模块，支持最大通信距离 2 公里。

特性及技术指标：

?  支持 USB-SC09+  的操作系统： Windows2000/Windows XP （ WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持）
?  支持 USB-SC09+ 的编程软件版本： FXGP/WIN V1.0 、 GPP V4.0 、 GX Developer V7.0 及以上
?  完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
?  USB 总线供电，消耗电流约 50mA
?  波特率： 300bps ～ 1Mbps 标准波特率自动适应
?  支持 UART 数据格式：数据位： 7 、 8 ，停止位： 1 、 2 ，校验位： odd/even/no parity
?  支持长距离通信，最大通信距离 2 公里（ 9600bps 时）
?  每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
?  工作温度： -20 ～ +75 ℃
?  电缆长度： 3 米，颜色：黑色

使用方法： 

      USB-SC09+  编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用，这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上，安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料，此处不再赘述。 
      驱动程序安装完成后，在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-SC09+ 编程电缆对应的 COM 口，只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可，其它通信参数使用默认设置，接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。
注：不能同时使用 RS422 端的 DB25M 插头和 MD8M 插头。

一、刻录普通数据光盘 

    1．选择光盘类型 

    将需要刻录的文件拷贝到一个新文件夹中(如临时刻录文件夹)，将刻录盘

(CD-R或CD-RW)插入刻录机。启动Nero，首先出现的是'Nero向导”。 

    我们选择“编辑新的光盘”。然后按照提示依次选择“数据光盘→编辑新

的数据光盘”，此时Nero向导提示我们点击“完成”进入主界面。 

    提示：建议刻录前对C盘与D盘进行一次磁盘检查与整理的操作，并用杀

毒软件对系统进行扫描。 

2．编辑刻录文件 

    Nero的主界面除了标题栏、菜单栏、工具栏之外，中间那两个类似资源

管理器的窗口便是工作区——左边的窗口是刻录窗口，右边的窗口是“文件

浏览器”，只要在该窗口中找到要刻录的文件，然后拖放到左边的刻录窗口，

便完成了刻录光盘的编辑工作。 

    以刻录D盘“临时刻录文件夹”中的数据为例，首先我们在“文件浏览器

”中展开 D盘，选中“临时刻录文件夹”，此时“文件浏览器”右边的窗口栏

中便出现了该文件中所有的文件。 

    然后在“文件浏览器”中选中需要刻录的文件，按住鼠标左键不放，将

其拖放到主界面最左边的那个“刻录窗口”中就行了。 

    提示：也可以在“文件浏览器”中右键单击要刻录的文件或文件夹，选

择右键菜单中的“复制”，然后将鼠标移到“刻录窗口”，右键单击该窗口

的空白区域，选择右键菜单中的“粘贴”。 

    当我们往“刻录窗口”添加文件时，主界面下面的信息栏还有一条变化

的蓝色线条，它显示的就是当前“刻录窗口”中所有文件的总容量。 

    由于目前大部分刻录盘的容量都是650MB，所以信息栏的“650MB”处有

一条黄色的标示线；不过市场上也有部分刻录盘的容量为700MB(普通刻录盘

的极限容量)，所以信息栏的“700MB”处有一条红色的警告线。 

    如何确定刻录盘的容量呢?首先可通过刻录盘的性能标示来确定，一般

刻录盘都标有“650MB”或“700MB”等字样；另外也可通过Nero来检测：点

击菜单栏中的“刻录机”，选择下拉菜单中的“光盘信息”(快捷键：Ctrl

+I)，很快就会弹出一个信息窗口。 

    3．正式刻录 

    编辑好刻录文件之后即可开始正式刻录：点击工具栏上的(刻录)按钮，

或者点击“文件→写入光盘”，便进入了刻录界面。 

    Nero给了我们三个选择： 

    测试：由Nero对刻录进行模拟操作，以便检查待刻文件是否有数据错

误； 

    测试并刻录：先对待刻文件进行模拟刻录，如没有错误的话则正式刻

录； 

    刻录：不进行模拟刻录直接刻录。为保证成功刻录，建议选择“测试

并刻录”。 

    提示：当Nero进行刻录时，一定得等到Nero弹出一个“刻录完毕”的

信息窗口才能确认刻录完成，中途不要去按刻录机的退盘按钮。 

二、刻录音乐CD光盘 

    将自己收录的好歌刻录成一张“珍藏版'CD是许多音乐爱好者的梦想，

知道了刻录数据光盘之后，我们就可以利用Nero刻录这样的CD了。 

    常规的刻录软件在刻录CD时只能刻录 WAV格式的音频文件，而Nero

的功能要强大得多——不仅支持WAV，还支持将MP3直接刻录成CD。 

    启动Nero向导后，选择“编辑新的光盘”，然后选择“音频光盘”，

此时Nero向导会提示你：不建议使用 CD-RW来制作音乐CD，因为有很多

音响不能读取这种光盘。点击“完成”按钮后，便进入了主界面——

窗口的右边仍然是“文件浏览器”，不过左边的“刻录窗口”变成了

“轨道”模式。 

    首先通过“文件浏览器”找到需要刻录的音乐文件(WAV、MP3、

DAT等格式的音频文件)，然后用鼠标将这些文件拖放到左边的“刻录

窗口”中。Nero的转换功能非常强大，当你将MP3拖放到“刻录窗口”

时，它已经对MP3进行了检测与转换，此时状态栏会显示要刻录的音

轨所占用盘片容量的大小及文件信息。 

    Nero的强大不仅仅体现在音频格式的转换上，它还自带了音频编

辑软件——在“刻录窗口”选中一首歌，点击“刻录窗口”上的“编

辑”按钮便能启动Nero的音频编辑软件。 在对音频进行整理、编辑之

后，点击工具栏上的“刻录”按钮便能刻录CD了。 

三、复制光盘 

    首先将要刻录的源盘(母盘)插入光驱中，然后再插入一张空白刻

录盘到刻录机中。 

    启动Nero向导，选择“复制光盘”，然后确定源盘所在的位置(选

择源盘所在的光驱)就行了。有一点要注意——界面的左下角有一个“

快速复制”选项，当选中它后，Nero在复制光盘时会直接将源盘中的

文件刻录到刻录盘中。由于直接复制容易出现问题，所以不建议选取此

模式。 

四、刻录引导光盘 

    Windows 98启动软盘大家都很熟悉，引导光盘简单点说就是启动

盘的光盘版。这种光盘能从光驱引导计算机启动，因此用它来代替启

动软盘非常实用。 

    1．准备启动软盘 

       引导光盘需要第三方磁盘提供引导程序才行，首先准备一张

Windows 98启动软盘。 

    2．设置参数 

       启动Nero向导后，点击画面右下角的“关闭向导”便进入了

Nero的“专家模式”。 

       该窗口的左侧是功能列表框，里面依次放置了CD-ROM、音频

CD、VCD等功能按钮，当点击某个按钮后，窗口的右侧就会出现相应

的设置选项卡。 

       将Windows启动软盘插入软驱后，在功能列表框中点击'BOOT'

按钮，此时窗口的右侧出现七个相关的设置选项卡。在这七个选项卡

中，最重要的是后面几个选项，下面简单介、绍一下设置方法。 

       ①启动：Nero除了可以用系统软盘作为引导程序的来源外，

还可以将*．img映像文件和硬盘系统作为引导盘的源盘。不过这两

项操作有一定难度，所以建议用软盘作为源文件，同时也不要启用

“专家设置”。 

      ②ISO：在“文件／目录名长度”中选择第二项——'ISO 2级”

，在“字符集”中选择“多字节”，另外将“放宽ISO限制”下的三

个选项全部选中。 

      ③标注：在该选项中我们能编辑刻录盘的卷标、系统标示、卷集

等信息，不过一般只需输入“卷标”即可。在输入卷标时有一个小诀窍

——如果想输入中文卷标，得首先将中文输入到“记事本”中，然后从

“记事本”中复制到卷标栏。 

      ④杂项：一定要将“缓存”下面的两个选项选中，否则刻录时很

容易出错。 

      ⑤刻录：该选项非常重要，首先得将“操作”下面的前三个选

项选中，即“测定最高速度”、“模拟”、“写入”，至于“关闭光盘

”则不要选；“写入速度”可以用默认值，“写入模式”建议选择“轨

道一次刻录”(默认值)。 

        将上述参数填好后，点击“新建”按钮进入Nero的主界面，

至于后面的操作方法就不用多说了——完全与刻录普通数据光盘一样。 

五、刻录VCD光盘 

     启动Nero后，进入“专家模式”，然后在新建专辑窗口左侧的功

能列表框中点击“VCD”按钮，然后设置参数：在VCD选项卡中将“编码

分辨率”选为“PAL”；Nero也能制作2．0版的VCD，你只要在“菜单”

选项中设置好各项参数即可。但对于初级用户来说，没有必要制作2．0

版的VCD。因此，建议初学者不要选择菜单选项中的“允许菜单”，直接

点击“新建”进入程序主界面即可。 

    在“刻录窗口”中，Nero已经自动创建了VCD光盘中必需的几个目

录，我们现在要做的是——从“文件浏览器”中将需要刻录的视频文件

拖放到界面左下角的“轨道”窗口中。 

   在拖放文件时，Nero会自动检测文件的合法性，对于不符合VCD标准

的MPEG文件它会报警。 

   提示：如果你刻录的是多段MPEG文件，一定要注意文件的排列顺序，

最后按照一般的刻录操作程序完成刻录工作。 

六、刻录多区段光盘 

    多区段刻录就是把光盘划分成多个记录区域，这样就可以多次写入数

据。比如在一张刻录盘上，你可以先刻录100MB文件，以后需要的时候可

以再往该光盘剩余的空间上面刻录新的数据。 启动Nero并进入“专家模

式”，点击功能列表框中的“ISO”按钮，第一次刻录时在“多区段”选

项卡中选择“开始多区段光盘”，其它设置根据自己的需要设定，但有一

点要注意——在“刻录”选项卡中，一定不要勾选“关闭光盘”。然后按

照一般的操作方法进行编辑、刻录。 

    以后如果需要往这张光盘添加数据时，先把该光盘放到刻录机中，然

后进入“专家模式”，点击“ISO”功能按钮，在多区段选项卡中选择“继

续多区段光盘”，然后点击“新建”进入主界面中。此时你会发现刻录盘中

原来的数据都显示在“刻录窗口”中，我们现在只需再根据需要添加新数据

即可。 

    提示：刻录多段光盘是一个非常实用的功能，不过因为需要在光盘上建

立特殊的链接区，所以要浪费一定的磁盘空间。 

七、威力无比的超刻功能 

    你有办法将一个710MB的文件刻录到一张只有700MB的刻录盘上吗?Nero

的这种“超刻”功能能够突破常规的CD-R容量限制，让你做到700MB的刻录

盘装上 710MB甚至更多的东西。 

    要使用Nero的这项特殊功能，首先得保证刻录机支持超刻。具体的检

测方法是：点击菜单栏中的“刻录机→选择刻录机”。 

    如果刻录机支持超刻，我们就能体验该功能了：点击“文件→参数选项”

，进入参数设置窗口后点击其“专家功能”选项卡，勾选“打开超量刻录功能

”，然后设定要超刻的范围。注意，最好将超刻的范围设置在正常大小的10％

以下，否则极易出现问题。 

    设定好参数后就可以按照一般的刻录方法来进行超刻了，需要注意的是：

不能使用多区段刻录模式，在点击“ISO”功能按钮后，在“多区段”选项卡

中选择“无多区段”，然后在“刻录”选项卡中选中“关闭光盘”，另外将

“写入模式”改为“光盘一次刻录(DAO)”。

Nero的安装很简单，一步一步安装就可以了。下面我们先从刻录数据光盘着手，熟悉Nero各个功能的作用和各个选项的意义。 新版的nero启动界面和以往相比有了比较大的变化，体现了软件对使用者的体贴和照顾。选择一个任务，然后会出现下面的界面选择“文件-新建”，这时会出现如下图所示菜单。在这个菜单中就可以选择我们要刻录的“只读CD－ROM（ISO）”。 在Nero中能使用这个选项来完成ISO光盘和多记录光盘的创建（包括追加数据）。如果你的CD-R/RW是空白的，并且要写入的数据不足一张光盘的容量（650MB/700MB），这时你就可以选“多记录”。如果你的CD-R/RW光盘已经使用过“开始多记录光盘”并没有关闭盘片，那么可以选择“继续多记录光盘”来引入以前写入的数据。当使用“继续多记录光盘”时Nero会预先读取刻录机中光盘最后的ISO轨道。如果你要一次写满整个光盘或不想再追加数据时就可以选择“无多记录”以获取最大的空间，最好的兼容性和最快的读取速度。 确定了你要刻录的只读光盘类型以后，我们就可以进入ISO(文件选项)选项的设定界面了如下图。这个界面中的设定关系着刻录后的光盘是否能在DOS、UNIX、Mac系统上读取；是否支持长文件名；是否支持中文文件名和目录名等；所以大家要一一了解清楚。 “文件-/目录名长度”：ISO 1级的文件名和目录名最多只能使用11个字符，也就是不支持长文件名，要放宽这个限制就得选择“ISO 2级”，这样我们就能使用长文件名了。 ISO- 9660目前有Level 1和Level 2两个标准。1级与DOS兼容，文件名采用传统的 8.3格式，而且所有字符只能是26个大写英文字母、10个阿拉伯数字及下划线。2级则在Level l的基础上加以改进，允许使用长文件名，尽管这样Nero也只能支持31个字符，但不支持DOS。 格式：有“模式1”和“模式2”两个选项。黄皮书规格定义了两种不同的数据结构。在CD-ROM簇 (Sector)的表头区(Header field)内，含有指示本区内数据为模式1 或模式2 的 Byte。模式1代表CD-ROM数据数据含有错误修正码(Error Correction Code - ECC)，每个扇区存放2048Byte的数据。而模式2数据则没有错误修正码，因此每个扇区可以多存放288Byte，达到2336Byte。因此模式 2较适合存放图形，声音或影音数据。我们可以指定在CD上的每一个数据轨为模式1 或者模式2，但是其内的扇区只能有一种格式来存放数据。 字符集选项中，有四个子选项可以供选择：ISO 9660、DOS、ASCII、多字节、Joliet 放宽ISO限制：“允许8个目录以上的路径深度”和“允许路径超过255个字符”这两个选项是对ISO 9660标准的放宽，可有效补充该标准的不足。但如果勾选这两个选项会导致在旧的操作系统和Mac机上不能被读取的。 接下去该设置“标签”选项了。单击标签选项卡，输入所要采用的光盘的名称。点击“曰期”选项卡来设定光盘上文件和目录创建的曰期和时间，完成设定后即可按右边的“新建”按钮进入文件的选择窗口。 把你需要刻录的文件所右边的资源管理器拖至左边的文件列表中。点击“打开编写光盘目录程序”按钮进入“写入光盘”对话框如下一次还想追加数据请勾选“写入”，假如一次写满整个光盘或不想再写入数据则要勾选“结束光盘”以关闭整个光盘。 “确定最大速度”是在刻录前测试系统是否能跟得上刻录速度，如速度不够则会降低刻录速度，一定程度上避免了刻录失败的发生。 “模拟”的作用是在真正刻录以前模拟一下刻录的整个过程 “写入速度”可以设定写入的速度，如时间足够应该尽量使用低速进行刻录，不但成功率高而且刻录的风险也要小一些。 “写入方法”中的“光盘一次性”其实就是DAO模式。 “刻录份数”可设定刻录光盘的数量。在紧挨着“刻录份数”的地方通常会有一个可选项，这里主要是对应于一些防刻死技术的选项。如果刻录机可支持这些功能，相应的功能选项就会打开，需要在这个位置打上对勾才能够使对应的刻不死技术生效。 以上都设定好我们就可以按“刻录”按钮开始刻录了。 熟悉了刻录数据光盘，让我们再来了解用Nero如何刻录其他格式的光盘：选择“文件-新建”，在出现的菜单中就可以选择我们要刻录的各种类型的CD了。包括音频CD、混合模式CD、CD拷贝、VCD、超级视频CD、只读CD（启动）等。 选择“VCD”可以制作VCD光盘。通常来说，我们在刻录VCD光盘时是把该光盘用于一般的家用VCD机上，为了使光盘符合VCD机的标准。Create Standard Compliant CD“创建符合标准的光盘”是必须勾选的。由于家用VCD机大都只能认ISO 9660的国际标准，因此在这里我们要ISO 1级的文件/目录名长度和ISO 9660的字符集，并且不要选取“放宽ISO限制”。这一切都设定好后就可以按“新建”按钮进入VCD节目的编辑了。Nero可支持的影像文件格式有.dat和.mpg，但都必须是标准的MPEG-1编码。我们要注意的是把影像文件拖到光盘面板下方的音轨窗口，而不是完成刻录后存放.dat文件的 mpegav目录，这点很重要！ 总之，Nero Burning Rom是一款功能非常强大的软件，最新的版本设计更加人性化，而且除了单纯的刻录之外，还有很多其他的功能，比如编辑音频，设计CD封面等等。 Nero超刻简明教程 随着刻录机价格的不断下降，刻录机更多地涌入了普通电脑用户的家中。刻录机凭借其单位成本最低、存储容量大，操作简单、且刻录的光盘保存年限长等特点而越来越受到广大电脑用户的青睐。不过，在使用刻录机的过程中，不少用户会碰到一些难题。其中，最典型的就数用刻录机进行超容量刻录了。 大家从网上DOWN下来的ISO格式的文件，经常会碰到下载的整个文件包大于700M的。对这些文件进行光盘刻录时，刻录软件就会提示超过了光盘的可用空间，要您插入其它高容量的光盘以继续刻录。以Nero刻录软件为例，碰到这种情况就会出现如图的画面： 这时刻录机就会自动打开仓门，不更换大容量类型的光盘刻录过程就不能继续下去。这是因为大部分的CD-W光盘的容量为700M，可擦写的CD-RW光盘的容量为650M。其实，如果文件大小超过光盘容量的幅度不大，您完全可通过超刻来达到刻录这类光盘的目的。 大家知道，从理论上来说，每种类型的CD-R及CD-RW光盘的容量是固定的。但实际上，光盘的生产厂家在生产过程中，通常会留有一定的余地。在光盘的外缘部分，同样正常地均匀涂抹着光学材料，大多数刻录软件如Nero 、NTI CD DVD-Maker Platinum等此类刻录软件也提供了在这些超正常刻录范围部分进行刻录的功能，即所谓的超刻。使用这种功能，就能在CD-R光盘上刻录超过其理论容量限度的数据。下面是笔者就以Nero V6.3.1.20刻录软件为例，介绍一下CD-R光盘超刻的具体操作过程，希望能对大家有所帮助。 第一步：测试光盘实际容量 为了对光盘的实际容量有个确切的了解，大家可通过Nero软件中的Nero CD-DVD Speed来对光盘进行一番测试。在刻录机上插入CD-R光盘，点击开始菜单下的Nero→Nero Toolkit→Nero CD-DVD Speed，见图： 就会出现“Nero CD-DVD Speed”程序画面，点击菜单栏“其他”中的“超刻测试…”，见图： 接着会出现测试窗口，在其中显示了该CD-R光盘的基本资料，包括容量，时间，制造厂商，盘片类型等， 选择“开始”按钮就可进行测试工作了。过一会儿，测试结果就会显示在屏幕上，见图 在刻录机模拟超刻过程完成后出现的一个提示框中，它表明了该CD-R光盘可刻录的总时间痹积常多出的时间是2：11.38，并问你要不要将此结果保存到 CD-R（W）列表，您可根据自己情况决定是否保存。之后，会显示测试结果窗口，其中绿色的代表可以正常刻录的部分，黄色表示可以超刻的部分，下面方框中是具体参数，选“关闭”退出即可。 第二步：设定超刻设置 　　经过模拟刻录之后，了解了该CD-R光盘具有超刻潜力就可进入实战阶段了，这时您必须对Nero软件进行必要的设置以便进行刻录。只要软硬件同时具备了超刻的必要条件，你就可以按照如下步骤进行超刻了。 　　启动刻录软件“Nero Burning ROM”，点击菜单栏“文件（F）”下的“设置（F）…”，在出现的“设置”页面中点选“高级属性”标签页，将“允许超刻光盘一次刻录”状态选中，并将下面的CD最大容量设定到85分钟（85分钟设定是随机的，一般稍稍超过Nero CD-DVD Speed测试结果即可，如本例的82：11.37），见图： 选择过后就可点击“确定”按钮返回刻录软件主界面，再在“新编辑”窗口中选中“结束光盘（不可再写入）（F）”一项，并在“写入方式”中栏中将默认的“轨道一次刻录”方式修改成“光盘一次刻录”方式。就可点击“新建”按钮可以进行超量刻录了。见图： 注意事项：为了保证超刻的成功，您的刻录机必须具备支持超刻的性能；同时尽量选择具有较好市场口碑的如SONY等品牌CD-RW或CD-R光盘；在刻录时不要使用刻录机的标称最高写入速度进行，一般使用标称最高写入速度的一半左右进行超刻，如50、52速刻录机一般用24速进行超刻，32速刻录机一般用16 速进行超刻，这样比较容易成功实现超量刻录。 Nero的数据刻录功能和光盘拷贝功能想必大家都会用了，这里介绍一下用Nero自定义制作VCD的简单流程。 以Nero Burning ROM 5.5.10.54为例。 　　启动Nero Burning ROM，建立新编辑，类型选VCD。 　　弹出新编辑属性配置窗口。由于中国的电视标准为PAL制式，所以“编码分辨率”这里选“PAL”。 　　然后点击右上的“新建”按钮 在右边的文件浏览器窗口中，找到已经准备好的视频文件。选中之后，用鼠标拖拽到左下的视频轨道窗口中。 　　然后Nero就会对这些视频文件进行格式分析。 　　如果文件格式不对，Nero会弹出提示框并拒绝加载该文件。 　　如果你的视频文件属于Nero不支持的，请先对视频文件进行格式转换，然后载入。 文件分析完成以后，左下的窗口将显示轨道编号和菜单标题。建议事先把文件名修改成该节目的标题，这样就可以直接应用为轨道标题。 　　轨道编号就是播放顺序，如果不满意，可以用鼠标上下拖拽来调整播放顺序。不需要的也可以通过鼠标右键菜单剔除。 　　选中某个轨道之后，可以点击下面的“播放”按钮预览视频文件。 都调整完毕以后，再编辑一下光盘属性--右键点击左上窗口那个光盘图标，选“属性”。 需要着重说明的是“菜单”设置页。如果勾选“启动菜单”项，那么这张碟片插入VCD播放机之后将出现一个启动选单(菜单）。这个可以根据具体情况决定。如果刻录的是整盘只有一段的电影碟，就没有必要弄什么选单，因为没有什么需要选择的。倘若刻录的是象本例这样存在多个视频段落的碟片，就可以根据自己的喜好决定是否加启动选单。 　　如果启用了“启动菜单”，那么： 　　在“编排”一栏，你可以选择菜单的排列布局格式。 　　“背景图片”就是指启动菜单的背景，你可以把预先准备的一张图片作为这个背景。 　　“背景模式”默认的是“缩放与配合”，只要你的图片长宽比例跟电视屏幕的一样，默认的就可以了。 　　“首页文字”是显示在菜单上方的文字，大致相当于书的封面标题。 　　“页尾文字”是显示在菜单下方的文字。 　　“项目文字”就是指具体菜单条目的问题，页就是视频轨道标题。这些文字的字体和颜色都可以设置。 　　设置完成以后，可以点击左下的“预览首页”查看效果。如果不满意就继续编辑。 “标签”设置页，其中的“标签”栏目就是给这片光盘设置卷标，可以在电脑的资源管理器里面显示出来。这个没有很大的意义。别的项目自己随便。 　　光盘属性编辑完成以后，点击右上的“确定”按钮回到主界面。 现在就是最后一步：点击工具栏上面的刻录按钮开始刻录

光盘刻录程序NERO教程集 Nero是一个由德国公司出品的光盘刻录程序，支持ATAPI(IDE) 的光盘刻录机，支持中文长文件名刻录，可以刻录多种类型的光盘片，是一个相当不错的光盘刻录程序，本文是Nero Burning简明使用教程。 以下教程转自各大网站！ 学习操作 Nero的安装很简单，一步一步安装就可以了。下面我们先从刻录数据光盘着手，熟悉Nero各个功能的作用和各个选项的意义。 新版的nero启动界面和以往相比有了比较大的变化，体现了软件对使用者的体贴和照顾。 选择一个任务，然后会出现下面的界面 选择“文件-新建”，这时会出现如下图所示菜单。在这个菜单中就可以选择我们要刻录的“只读CD－ROM（ISO）”。 在Nero中能使用这个选项来完成ISO光盘和多记录光盘的创建（包括追加数据）。 如果你的CD-R/RW是空白的，并且要写入的数据不足一张光盘的容量（650MB/700MB），这时你就可以选“多记录”。如果你的CD-R/RW光盘已经使用过“开始多记录光盘”并没有关闭盘片，那么可以选择“继续多记录光盘”来引入以前写入的数据。当使用“继续多记录光盘”时Nero会预先读取刻录机中光盘最后的ISO轨道。如果你要一次写满整个光盘或不想再追加数据时就可以选择“无多记录”以获取最大的空间，最好的兼容性和最快的读取速度。 确定了你要刻录的只读光盘类型以后，我们就可以进入ISO(文件选项)选项的设定界面了如下图。这个界面中的设定关系着刻录后的光盘是否能在DOS、UNIX、Mac系统上读取；是否支持长文件名；是否支持中文文件名和目录名等；所以大家要一一了解清楚。 “文件-/目录名长度”：ISO 1级的文件名和目录名最多只能使用11个字符，也就是不支持长文件名，要放宽这个限制就得选择“ISO 2级”，这样我们就能使用长文件名了。 ISO-9660目前有Level 1和Level 2两个标准。1级与DOS兼容，文件名采用传统的 8.3格式，而且所有字符只能是26个大写英文字母、10个阿拉伯数字及下划线。2级则在Level l的基础 上加以改进，允许使用长文件名，尽管这样Nero也只能支持31个字符，但不支持DOS。 格式：有“模式1”和“模式2”两个选项。黄皮书规格定义了两种不同的数据结构。在CD-ROM簇 (Sector)的表头区(Header field)内，含有指示本区内数据为模式1 或模式2 的 Byte。模式1代表CD-ROM数据数据含有错误修正码(Error Correction Code - ECC)，每个扇区存放2048Byte的数据。而模式2数据则没有错误修正码，因此每个扇区可以多存放288Byte，达到2336Byte。因此模式2较适合存放图形，声音或影音数据。我们可以指定在CD上的每一个数据轨为模式1 或者模式2，但是其内的扇区只能有一种格式来存放数据。 字符集选项中，有四个子选项可以供选择：ISO 9660、DOS、ASCII、多字节、Joliet 放宽ISO限制：“允许8个目录以上的路径深度”和“允许路径超过255个字符”这两个选项是对ISO 9660标准的放宽，可有效补充该标准的不足。但如果勾选这两个选项会导致在旧的操作系统和Mac机上不能被读取的。 接下去该设置“标签”选项了。单击标签选项卡，输入所要采用的光盘的名称。点击“日期”选项卡来设定光盘上文件和目录创建的日期和时间，完成设定后即可按右边的“新建”按钮进入文件的选择窗口。 把你需要刻录的文件所右边的资源管理器拖至左边的文件列表中。点击“打开编写光盘目录程序”按钮进入“写入光盘”对话框 如下一次还想追加数据请勾选“写入”，假如一次写满整个光盘或不想再写入数据则要勾选“结束光盘”以关闭整个光盘。 “确定最大速度”是在刻录前测试系统是否能跟得上刻录速度，如速度不够则会降低刻录速度，一定程度上避免了刻录失败的发生。 “模拟”的作用是在真正刻录以前模拟一下刻录的整个过程话す舛耘唐男慈耄簿褪撬悼梢圆馐猿鲇才蹋ü馇⑷砑、网络等）信息源的传输是否稳定达到指定刻录速度的需求，但是需要付出双倍的时间?/P> “写入速度”可以设定写入的速度，如时间足够应该尽量使用低速进行刻录，不但成功率高而且刻录的风险也要小一些。 “写入方法”中的“光盘一次性”其实就是DAO模式。 “刻录份数”可设定刻录光盘的数量。在紧挨着“刻录份数”的地方通常会有一个可选项，这里主要是对应于一些防刻死技术的选项。如果刻录机可支持这些功能，相应的功能选项就会打开，需要在这个位置打上对勾才能够使对应的刻不死技术生效。 以上都设定好我们就可以按“刻录”按钮开始刻录了。 熟悉了刻录数据光盘，让我们再来了解用Nero如何刻录其他格式的光盘：选择“文件-新建”，在出现的菜单中就可以选择我们要刻录的各种类型的CD了。包括音频CD、混合模式CD、CD拷贝、VCD、超级视频CD、只读CD（启动）等。 选择“VCD”可以制作VCD光盘。通常来说，我们在刻录VCD光盘时是把该光盘用于一般的家用VCD机上，为了使光盘符合VCD机的标准。Create Standard Compliant CD“创建符合标准的光盘”是必须勾选的。由于家用VCD机大都只能认ISO 9660的国际标准，因此在这里我们要ISO 1级的文件/目录名长度和ISO 9660的字符集，并且不要选取“放宽ISO限制”。这一切都设定好后就可以按“新建”按钮进入VCD节目的编辑了。Nero可支持的影像文件格式有.dat和.mpg，但都必须是标准的MPEG-1编码。我们要注意的是把影像文件拖到光盘面板下方的音轨窗口，而不是完成刻录后存放.dat文件的mpegav目录，这点很重要！ 总之，Nero Burning Rom是一款功能非常强大的软件，最新的版本设计更加人性化，而且除了单纯的刻录之外，还有很多其他的功能，比如编辑音频，设计CD封面等等。 Nero超刻简明教程 随着刻录机价格的不断下降，刻录机更多地涌入了普通电脑用户的家中。刻录机凭借其单位成本最低、存储容量大，操作简单、且刻录的光盘保存年限长等特点而越来越受到广大电脑用户的青睐。不过，在使用刻录机的过程中，不少用户会碰到一些难题。其中，最典型的就数用刻录机进行超容量刻录了。 大家从网上DOWN下来的ISO格式的文件，经常会碰到下载的整个文件包大于700M的。对这些文件进行光盘刻录时，刻录软件就会提示超过了光盘的可用空间，要您插入其它高容量的光盘以继续刻录。以Nero刻录软件为例，碰到这种情况就会出现如图的画面： 这时刻录机就会自动打开仓门，不更换大容量类型的光盘刻录过程就不能继续下去。这是因为大部分的CD-W光盘的容量为700M，可擦写的CD-RW光盘的容量为650M。其实，如果文件大小超过光盘容量的幅度不大，您完全可通过超刻来达到刻录这类光盘的目的。 大家知道，从理论上来说，每种类型的CD-R及CD-RW光盘的容量是固定的。但实际上，光盘的生产厂家在生产过程中，通常会留有一定的余地。在光盘的外缘部分，同样正常地均匀涂抹着光学材料，大多数刻录软件如Nero 、NTI CD DVD-Maker Platinum等此类刻录软件也提供了在这些超正常刻录范围部分进行刻录的功能，即所谓的超刻。使用这种功能，就能在CD-R光盘上刻录超过其理论容量限度的数据。下面是笔者就以Nero V6.3.1.20刻录软件为例，介绍一下CD-R光盘超刻的具体操作过程，希望能对大家有所帮助。 第一步：测试光盘实际容量 为了对光盘的实际容量有个确切的了解，大家可通过Nero软件中的Nero CD-DVD Speed来对光盘进行一番测试。在刻录机上插入CD-R光盘，点击开始菜单下的Nero→Nero Toolkit→Nero CD-DVD Speed，见图： 就会出现“Nero CD-DVD Speed”程序画面，点击菜单栏“其他”中的“超刻测试…”，见图： 接着会出现测试窗口，在其中显示了该CD-R光盘的基本资料，包括容量，时间，制造厂商，盘片类型等， 选择“开始”按钮就可进行测试工作了。过一会儿，测试结果就会显示在屏幕上，见图 在刻录机模拟超刻过程完成后出现的一个提示框中，它表明了该CD-R光盘可刻录的总时间比正常多出的时间是2：11.38，并问你要不要将此结果保存到CD-R（W）列表，您可根据自己情况决定是否保存。之后，会显示测试结果窗口，其中绿色的代表可以正常刻录的部分，黄色表示可以超刻的部分，下面方框中是具体参数，选“关闭”退出即可。 第二步：设定超刻设置 经过模拟刻录之后，了解了该CD-R光盘具有超刻潜力就可进入实战阶段了，这时您必须对Nero软件进行必要的设置以便进行刻录。只要软硬件同时具备了超刻的必要条件，你就可以按照如下步骤进行超刻了。 启动刻录软件“Nero Burning ROM”，点击菜单栏“文件（F）”下的“设置（F）…”，在出现的“设置”页面中点选“高级属性”标签页，将“允许超刻光盘一次刻录”状态选中，并将下面的CD最大容量设定到85分钟（85分钟设定是随机的，一般稍稍超过Nero CD-DVD Speed测试结果即可，如本例的82：11.37），见图： 选择过后就可点击“确定”按钮返回刻录软件主界面，再在“新编辑”窗口中选中“结束光盘（不可再写入）（F）”一项，并在“写入方式”中栏中将默认的“轨道一次刻录”方式修改成“光盘一次刻录”方式。就可点击“新建”按钮可以进行超量刻录了。见图： 注意事项：为了保证超刻的成功，您的刻录机必须具备支持超刻的性能；同时尽量选择具有较好市场口碑的如SONY等品牌CD-RW或CD-R光盘；在刻录时不要使用刻录机的标称最高写入速度进行，一般使用标称最高写入速度的一半左右进行超刻，如50、52速刻录机一般用24速进行超刻，32速刻录机一般用16速进行超刻，这样比较容易成功实现超量刻录。 Nero的数据刻录功能和光盘拷贝功能想必大家都会用了，这里介绍一下用Nero自定义制作VCD的简单流程。 以Nero Burning ROM 5.5.10.54为例。 启动Nero Burning ROM，建立新编辑，类型选VCD。 弹出新编辑属性配置窗口。由于中国的电视标准为PAL制式，所以“编码分辨率”这里选“PAL”。 然后点击右上的“新建”按钮 在右边的文件浏览器窗口中，找到已经准备好的视频文件。选中之后，用鼠标拖拽到左下的视频轨道窗口中。 然后Nero就会对这些视频文件进行格式分析。 如果文件格式不对，Nero会弹出提示框并拒绝加载该文件。 如果你的视频文件属于Nero不支持的，请先对视频文件进行格式转换，然后载入。 文件分析完成以后，左下的窗口将显示轨道编号和菜单标题。建议事先把文件名修改成该节目的标题，这样就可以直接应用为轨道标题。 轨道编号就是播放顺序，如果不满意，可以用鼠标上下拖拽来调整播放顺序。不需要的也可以通过鼠标右键菜单剔除。 选中某个轨道之后，可以点击下面的“播放”按钮预览视频文件。 都调整完毕以后，再编辑一下光盘属性--右键点击左上窗口那个光盘图标，选“属性”。 需要着重说明的是“菜单”设置页。如果勾选“启动菜单”项，那么这张碟片插入VCD播放机之后将出现一个启动选单(菜单）。这个可以根据具体情况决定。如果刻录的是整盘只有一段的电影碟，就没有必要弄什么选单，因为没有什么需要选择的。倘若刻录的是象本例 这样存在多个视频段落的碟片，就可以根据自己的喜好决定是否加启动选单。 如果启用了“启动菜单”，那么： 在“编排”一栏，你可以选择菜单的排列布局格式。 “背景图片”就是指启动菜单的背景，你可以把预先准备的一张图片作为这个背景。 “背景模式”默认的是“缩放与配合”，只要你的图片长宽比例跟电视屏幕的一样，默认的就可以了。 “首页文字”是显示在菜单上方的文字，大致相当于书的封面标题。 “页尾文字”是显示在菜单下方的文字。 “项目文字”就是指具体菜单条目的问题，页就是视频轨道标题。这些文字的字体和颜色都可以设置。 设置完成以后，可以点击左下的“预览首页”查看效果。如果不满意就继续编辑。 “标签”设置页，其中的“标签”栏目就是给这片光盘设置卷标，可以在电脑的资源管理器里面显示出来。这个没有很大的意义。别的项目自己随便。 光盘属性编辑完成以后，点击右上的“确定”按钮回到主界面。 现在就是最后一步：点击工具栏上面的刻录按钮开始刻录。完成以后拿到VCD播放机上试试。呵呵，是不是很有成就感啊？ 大多数刻录机随机奉送的刻录软件Nero中附带有一个小工具——Nero Cover Desinger，用它一样可以打印光盘贴纸，而且是免费的！ 单击“开始→程序→Ahead Nero→Nero Cover Designer”，就会进入Nero的光盘封面与光盘盒封面设计打印程序的主界面。 图1 在Nero Cover Designer的“新建文档”窗口中，根据需要进行选择。比如我们刻的是12cm的数据盘，那就可以选择“标准”光盘“数据”标签中的“Date＿Classic．nct”点击“确定”按钮后进入编辑窗口。 图2 单击“文件→纸材”，打开“纸材”对话框。点击左边预定义纸材中的项目，在右侧窗口中会对选定纸材进行预览。 图3 从右边显示的打印封面纸的布局可以看出，我们从市场买到的光盘标签不干胶打印纸与A－one 29121基本一致。 注：A－one 29121是光盘标签纸的名字或型号，形状从截图中可以看出。这一点我也不很清楚。我们这里（山东）能在电脑市场中买到类似形状的标签纸（无商标），名字叫做电脑打印光盘标签纸。50张一个包装，可打100个光盘标签，价格在15元左右，每个0．15元。相信这样的标签纸在全国各地电脑市场的耗材柜台都能找到。 图4 现在选中用户自定纸材，按下“添加纸材”按钮，在用户自定纸材中会添加一项“纸材1”（假如原来没添过的话）。选中它，在纸材框架中，可以改变纸材名称，设置标签纸宽度/高度的数值；单击“添加项目→标签1”，在纸材1的左方出现了加号，点击加号，看到展开的项目中已经有“标签”选项；点击“标签”，输入光盘外径与内径的数值，在“位置（X/Y）”设定打印的左边距与上边距。至此，纸材的设置完成。 图5 选中光碟1标签，就会看到一个光盘形状的设计区域。在工具栏的纸材选择列表框中，选择我们刚才设置的纸材。在设计区域中利用左侧的工具箱可以绘制图案或者输入文字；也可以右键单击设计区域，选择右键菜单中的背景属性，点击图像选项卡中的文件按钮，导入一个文件并进行设置。与Photoshop一起使用，你可以很容易地做出一张个人影像光盘的标签来千万要把中间的洞留出来呀。 图6 接下来该把它打出来了。点击“文件→打印”，在打印对话框中进行设置，如果你只想打印光盘标签，就应该在“元素” 选项卡中取消“光碟1”以外其他项目前面的对勾。确定之后，一张精美的光盘标签就从你的打印机中吐出来了。 正像开始说的，Nero Cover Designer除了能打印光盘标签，还能打印光盘盒的封面。我们干吗要放着这些免费好用的东西不用呢？翻翻你买机器时赠送的光盘，说不定里头还有好东西呢！选择自定义光盘标签打印纸后，大家在调整时需要耐心！ 有简单的方法来查找因多次刻录光盘而丢失的数据，可以使以前刻录的文件现身。先说说产生这种现象的原因：一个原因是用不同的软件多次刻同一张CD-R；另一个原因就是用同一软件刻录已经被刻过一次以上的光盘时，对刻录软件设置不当也会引起这种现象。 下面以Nero-Burning Rom为例对刻录软件的设置说明一下：打开Nero-Burning Rom后，选“CD-ROM ISO”后，如果这张CD-R是首次刻录，应选“Start Multisession Disc”一项，如图1所示。而对于曾刻录过的CD-R则应选“Continue Multisession Disc”，这样刻出来的光盘是全部可读的。如果选了“Start Multisession Disc”则进入刻录界面时就看不到以前刻录的内容，而且刻完后以前刻录的内容在“资源管理器”看不到，看到的只有最后一次刻录的数据。 用下面的方法可以在“资源管理器”中看到以前刻录的数据。打开“资源管理器”，右键单击该光盘所在的光驱，再左键单击弹出的菜单上的“属性”，点击其中的“Volumes”选项卡，就会看到有几个段的信息，如图2所示 这里可以看到每次刻录的信息，如“卷标”、光盘数据格式、创建时间、段的大小等。选中你想要看的段，再“确定”，看看是不是找到你要找的数据了？ 顺便说一下，用这个方法可以隐藏你不想让别人看到的数据，并可以用不同的卷标加以区分。 刻录机是BenQ 4824P2，前些天发现两张CD-RW盘片突然不能使用了，表现为光驱一直不停地寻盘，最后提醒盘片错误。在Nero 5.5中，也不能擦除成功。 后来，听说AHEAD公司发布了Nero 6，于是第一时间下载并安装，发现功能确实比以前的版本增强了。运行Nero 6的Nero Startsmart，发现其他工具中有擦除光盘选项。那么能不能救回我的CD-RW盘片呢？想到就做赶忙翻出不能正常使用的CD-RW盘片，仔细看看盘片上没有划痕，将盘片塞入刻录机，点击“擦除”按钮，大约5分钟后擦除完毕。再次打开Nero 6试着刻录了一下，一切OK！我的两张CD-RW盘片又找回来了 用Nero软件刻录过光盘的朋友都知道，当我们用Nero刻录光盘时，Nero会在刻录界面的左下角显示所选择的刻录速度。但实际上，我们的刻录机并没有用这个显示的速度去刻录光盘，也就是说Nero所显示的刻录速度根本就是不准确的。 其实，我们可以通过个性注册表的方法来让Nero实时显示当前真正的刻录速度。修改方法如下： 运行注册表编辑器RegEdit，找到HKEY＿CURRENT＿USER＼SOFTWARE＼Ahead＼NeroBurning Rom＼Recorder项，在该项下新建一个名为ShowSingleRecorderSpeed的DWORD值，并赋值为1。 重新启动Nero后，我们所做的修改就会生效了。 目前，部分打印机(如EPSON Phtot R310、SP900、SP950)可以直接打印出光盘盘面，但是由于价格的原因，我想大多数朋友还是不“方便”使用这种直接打印的方法。在这里我们选择了用光盘贴来实现在光盘上加图片，利用Nero 6附带的Nero Cover Designer工具就可以进行制作

虚拟机如何共享宿主机的文件夹？
第一步:点击VMware菜单“虚拟→设置”，在配置窗口的“选项”标签页内点击“共享文件夹”，在右侧点击“添加”按钮添加要共享的文件夹。
第二步:以虚拟Windows XP为例，启动虚拟机，右击“我的电脑”选择“映射网络驱动器”命令，点击“浏览”按钮，在“整个网络”下选中“VMware Shared Folders”下的相应目录，即可在虚拟机中把共享的文件夹映射为驱动器。
VMware好伴侣—VMware DiskMount
一般情况下为VMware虚拟机建立的硬盘，只有在启动VMware后才能通过虚拟机查看其内容，这为用户管理带来不便。为了解决这个问题，VMware公司推出了一个名为VMware DiskMount的工具(下载地址: http://vmware-svca.www.conxion.c ... ount-3.1.0-9089.exe )，它允许用户将VMware虚拟机创建的虚拟磁盘直接挂接到Windows主机系统的文件系统上，不必启动VMware即可查看其中内容。
每个被挂接的虚拟磁盘都具有独立的盘符，我们可以像读写本地的物理磁盘一样，任意读写虚拟磁盘，就仿佛它真的是Windows主机上的一个分区。通过VMware DiskMount工具，可以方便地在虚拟磁盘和主机系统之间传输文件。
VMware DiskMount是命令行工具，其命令格式如下:
VMware-mount [options] [drive letter:] [\\path\to\virtual disk]
参数定义
/v:N 映射虚拟磁盘中的第n个分区(卷)，n 缺省等于1。
/p 显示虚拟磁盘上的分区(卷)。
/d 删除映射。
/f 强制删除映射。 
/n 不打开有快照且在用的虚拟盘。
/y 不管快照是否在用都打开。
/? 显示VMware-mount工具的使用信息。
例1:把C:\VMW\w2k.vmdk映射为系统的H盘:
VMware-mount h: C:\VMW\w2k.vmdk
例2:把虚拟磁盘C:\VMW\w2k.vmdk中的第2个分区映射为系统的H盘:
VMware-mount /v:2 h: C:\VMW\w2k.vmdk例3:解除虚拟磁盘的映射:
VMware-mount h: /d 或用VMware-mount h: /f 强制删除映射。