三菱PLC编程软件系列全家福

三菱PLC软件应用非常广泛，其中很多软件我也是第一次使用，比如AD/DA/SC等等，不过这些都只能用于Q系列，FX系列还是得用原来的指令，比如DA/AD的话，只能使用FROM 和 TO 。下面就是三菱可程序设计控制器系列软件介绍.

三菱PLC编程软件FXGP-WIN-C

三菱FX系列PLC程序设计软件（不含FX3U），支持梯形图、指令表、SFC语言程序设计，可进行程序的线上更改、监控及调试，具有异地读写PLC程序功能。

三菱PLC编程软件GX Developer

三菱全系列PLC程序设计软件，支持梯形图、指令表、SFC、ST及FB、Label语言程序设计，网络参数设定，可进行程序的线上更改、监控及调试，结构化程序的编写（分部程序设计），可制作成标准化程序, 在其它同类系统中使用。

三菱PLC编程仿真软件GX Simulator

三菱PLC的仿真调试软件，支持三菱所有型号PLC（FX、AnU、QnA和Q系列），模拟外部I/O信号，设定软件状态与数值。

三菱PLC编程软件GX Explorer

三菱全系列PLC维护工具，提供PLC维护必要的功能。类Windows操作，通过拖动进行程序的上传/下载，可以同时打开几个窗口监控多CPU系统的资料，配合GX RemoteService-I 使用网际网络维护功能。

三菱PLC编程软件GX RemoteService I

三菱全系列PLC远程访问工具，安装在服务器上，通过网际网络/局域网连接PLC和客户。将PLC的状态发EMAIL给手机或计算机，可以通过网际网络流览器对软组件进行监控/测试。在客户机上，可使用GX Explorer软件通过网际网络/局域网进入PLC。

三菱PLC编程软件GX Configurator-CC

A系列专用，cclink单元的设定，监控工具。用于A 系列CC-Link主站模块的CC-Link网络参数设定,无需再编制顺控程序来设定参数，在软件图形输入屏幕中简单设定。可以监控, 测试和诊断CC-Link 站的状态 （主站/其它站） ，可以设置 AJ65BT-R2的缓存寄存器

三菱PLC编程软件GX Configurator-AD

Q系列专用，A/D转换单元的设定，监控工具。用于设置Q64AD、Q68ADV 和Q68ADI模数转换模块的初始化数据和自动刷新资料，不用编制顺控程序即可实现A/D模块的初始化功能。

三菱PLC编程软件GX Configurator-DA

Q系列专用，D/A转换单元的设定，监控工具。用于设置Q62DA、Q64DA、 Q68DAV和Q68DAI 数模转换模块的初始化及自动刷新数据。不用编制顺控程序即可实现D/A模块的初始化功能。

三菱PLC编程软件GX  ConfigMB

Q系列专用，MODBUS决议串行通信单元的设定，监控工具。用于设置串行通信模块QJ71MB91

三菱PLC编程软件GX Configurator-SC

Q系列专用，串行通信单元的设定，监控工具。用于设置串行通信模块QJ71C24（N）、QJ71C24（N）-R2（R4）的条件资料。不用顺控程序即可实现1、传送控制，2、MC 协议通讯，3、无协议通讯，4、交互协议通讯，5、PLC 监视功能，6、调制解调器设置参数设定。

三菱PLC编程软件GX Configurator-CT

Q系列专用，高速计数器单元的设定，监控工具。用于设置QD62 、QD62E 或QD62D 高速计数模块的初始化数据和自动刷新资料，不用编制顺控程序即可实现初始化功能。

三菱PLC编程软件GX Configurator-PT

Q系列专用，QD70单元的设定，监控工具。用来设定QD70P4 或QD70P8 定位模块的初始化数据。省去了用于初始化资料设定的顺控程序，便于检查设置状态和运行状态。

三菱PLC编程软件GX Configurator-QP

Q系列专用，QD75P/DM用的定位单元的设定，监控工具。可以对QD75□□进行各种参数、定位资料的设置、监视控制状态并执行运行测试。进行（离线）预设定位资料基础上的模拟和对调试和维护有用的监视功能，即以时序图形式表示定位模块I/O 信号、外部I/O 信号和缓冲存储器状态的采样监视。

三菱PLC编程软件GX Configurator-TI

Q系列专用，温度输入器单元的设定，监控工具。用于设置Q64TD 或Q64RD 温度输入模块的初始化数据和自动刷新资料，不用编制顺控程序即可实现初始化功能。

三菱PLC编程软件GX Configurator-TC

Q系列专用，温度调节器单元的设定，监控工具。用于设置Q64TCTT、Q64TCTTBW、 Q64TCRT 或Q64TCRTBW 温度控制模块的初始化数据和自动刷新数据。

三菱PLC编程软件GX Configurator-AS

Q系列专用，AS-I主控单元的设定，监控工具。用于设置AS-i主模块QJ71AS92自动读出/写入的通信资料、CPU软组件存储的自动刷新设置、配置资料的注册/EEPROM保存等的软件工具。

三菱PLC编程软件GX Configurator-DP

MELSEC-PLC系列专用，Profibus-DP模块的设定，监控工具。用于设置Profibus-DP主站模块QJ71PB92D和A（1S）J71PB92D网络参数（包括主站参数设定、总线参数设定、从站设定等）的软件工具。使用QJ71PB92D时可以实现自动刷新功能，可以通过网络线上远程登入模块。

三菱PLC编程软件GX Converter

GX Converter软件包用于将GX Developer的资料转换成Word或Excel 资料使文文件的创建简单化。把Excel资料（CSV格式）或文本资料（TXT文件）用于GPPW，把GPPW程序表和软组件注释转换为Excel资料（CSV格式）或文本资料（TXT文件）.

三菱PLC编程软件MX Component

MX Component支持个人计算机与可程序设计控制器之间的所有通信路径，支持VisualC++ 、Visual Basic 和Access Excel 的VBA、 VBScript。不用考虑各种通信协议的不同，只要经简单处理即可实现通信。不用连接PLC，和GX Simulator同时使用，实现仿真调试。

三菱PLC编程软件MX Sheet

MX Sheet是一种软件包，它使用Excel，不用程序设计，只要进行简单设置，即可运行可程序设计控制器系统的监视/记录/警报信息的采集/设置值的更改操作。将可程序设计控制器的软组件资料存储在Excel上，能够容易地收集和分析现场的品质、温度、试验结果等的资料。Excel上显示可程序设计控制器内的软组件实时状态。将可程序设计控制器内的位信息作为警报信息存储在Excel上，保存故障发生的历史记录。自动保存按照指定时刻或可程序设计控制器发出触发条件Excel上显示出来的资料，可用来实现日报和试验结果表的制作和存储的自动化。