三菱Q系列PLC编辑软件使用方法索引

设备维修技术档案系列资料

三菱Q系列PLC的编程软件叫“GX-Developer”(GX-开发器)。这里列举的是常用功能的操作方法索引：

- 打开工程

所谓打开工程，是指进入一个已经存在的PLC程序。

（一）、打开一个电脑文件夹下的工程

- 点击开发软件图标，进入软件界面。

- 点击PROJECT（工程）菜单，选择“OPEN PROJEDCT”（打开工程）命令。

或直接点击打开工程快捷图标（与“WORD”软件“打开”图标相同）。

- 选择路径，找到要打开的工程文件夹。

- 点击“OPEN”（打开）按钮。程序将被读入并显示。

- 要显示不同程序段，在右侧“Program”栏目中，选择并打开相应的程序块即可。

（二）、打开一个PLC内存中的工程

- 点击开发软件图标，进入软件界面

- 选择“ONLINE”（在线）菜单。

- 点击“read from PLC”(从PLC读出)。

- 在新出现的界面“select PLC series”（选择PLC系列）下，确认选择的PLC是否正确。点击“OK”。

注意，我们的桥设备使用的PLC应选择：Q CPU（Qmode）。

- 设置“Connection Setup”（连接设定）界面。

对我们的桥设备,在PLC side（PLC侧）栏目中，选择Serial USB（串行USB）、COM1、PLC module（PLC模块）三个项目。在Other station（其他站点）栏目中，选择“No”。

选择结束后，按OK确认。

- 在Read from PLC界面下，选择“Target”（目标）栏目为“Program Memory/Device Memory”（程序内存/元件内存）。

- 在同一界面下，点击“ParaProg”（参数程序），所有程序内容被选中。如果要读出元件存储器内容，要在下面列表中同时选择“Device Memory”（元件内存）。

- 点击“Execute”（执行），等待，程序将被读出到界面。

二．进入监控方式

即监控PLC程序的运行状态。

- 再按照“一、（二）”，打开一个PLC内存中的工程。次

- 选择主菜单“ONLINE”（在线）。

- 选择“Monitor”（监控器）。

- 在打开的子菜单命令下，再选择“Monitor mode”（只监控）或“Monitor（Writer mode）”（在线编辑），程序进入监控状态。

- 要监控某一个特定的程序块，在右侧“Program”（程序）栏目中，选择并打开相应的程序块即可。

这时，屏幕上显示程序运行状态，加强兰色块显示的点表示通，否则为断。

三．创建新工程

即创建新的PLC程序。

1．打开Project（工程）下拉菜单。

2．选择New project（新工程）命令。

或者，以上两步改为：直接点击面板上部白纸快捷图标，也可以打开新工程。

3.弹出的界面下，选择“PLC series（PLC系列）”。

对日本桥设备，我们选择“QCPU(Qmode)”。

4.选择“PLC type（PLC型号）”。日本桥设备选择“Q02(H)”。

- 选择“Program type（程序类型）”。如：Ladder（体形图）、SFC（语句表）。

- 在“Set project name（设置工程名）”前打钩。以下项目中分别给出“Drive/Path（驱动器/路径）”、“Project（工程名）”、“Title（描述）”。

- 按OK，新工程建立。

四．离线编辑

在脱机（离线）状态下编辑一个程序。

  - 点击Edit（编辑）下拉菜单。

  - 其中有Read mode(读模式)、Write mode（写模式）。选择Read mode(读模式)时，为查找状态；选择Write mode（写模式）时，为编辑状态。我们选择“Write mode”。

- 修改一个已经存在的命令：双击梯形图中的某一个触点或命令，弹出一个对话框，其指令形式和地址将可以被修改。修改后，点击对话框的“OK”按钮，修改被接受。

- 在某个位置插入一个命令：双击梯形图中的某一个空位置，弹出一个对话框，其指令形式和地址将可以被编辑。编辑后，点击对话框的“OK”按钮，编辑被接受。

如果没有空位置，则需要按照下面5介绍的方法插入列。

- 在EDIT菜单项下，可以用如下六个常用命令做程序结构修改：

1）、INSERT LINE：插入一个空行，以编辑一个新增阶梯。

2）、DELETE LINE（第一个）：删除一个已经存在的行或阶梯。

3）、INSERT ROW：插入列。这样可以在某个特定位置插入一个触点。这个插入操作只对当前光标位置所在阶梯有效，而且在光标前插入。

4）、DELETE ROW：删除列。把光标所在阶梯的当前列位置删除。如果当前位置有命令，也将被删除。

5）、DRAW LINE：画线。选中该命令时，可以用鼠标来画线。左键点击某个位置，拖拽鼠标到特定位置，两个位置之间将被画上一条线。

6）、DELETE LINE（第二个）：删除线。选中该命令时，可以用鼠标来删除线。左键点击某条线起点，拖拽鼠标到特定位置，两个位置之间的线将变黄，表示被选中，释放左键后，该线将被删除。

- 离线变换。在程序被改动后，此阶梯程序底色会变深。只要选择Convert（变换）下拉菜单中的Convert，如果没有错误，则底色会复原。但如果不复原，即说明程序有语法错误，需要做检查和修改。

- 如果编辑完的软件需要存盘，可以选择PROJECT（工程）菜单的“SAVE”（存盘）或“SAVE AS”（另存），给出路径和有关说明，按“SAVE”按钮确认即可。

五．查找与替换

查找功能在监控程序时比较常用，它可以帮助我们快速定位要查询的程序位置。替换则多用于程序编辑。

该功能利用“FIND/REPLACE”（查找/替换）菜单下的命令。这里主要介绍查找的相关命令：

    - FIND DEVICE：找元件。给出元件地址号，按“FIND NEXT”确认。光标依次跳到对应元件的触点或输出阶梯位置。

    - FIND INSTRUCTION：找命令。给出命令形式和地址，按“FIND NEXT”确认。将找到所有有该命令的位置。

    - FIND STEP NO：找步序号。给出步序号，按“OK”确认。光标自动跳到对应步序。

    - FIND CHARACTER STRING：找字符串。给出注释字符串，按“OK”确认。光标跳到对应注释位置。

    - FIND CONTACT OR COIL：找触点或线圈。选择“触点”或“线圈”， 并给出地址，按“FIND”确认。光标跳到对应触点和线圈所在位置。

六．表达形式切换

有两种形式。

（一）、由梯形图转换到指令表

- 点击VIEW菜单。

- 选择“INSTRCTION LIST”命令。

（二）、由指令表转换到梯形图

1．点击VIEW菜单。

2．选择“LADDER”命令。

七．注释查询

如果有注释、符号名等信息的话，由下面操作可以调出。

1．点击VIEW菜单。

2．选择“COMMENT”命令，显示每点的注释。

- 选择“STATEMENT”命令，显示每段程序的名称和说明信息。

- 选择“ALIAS”命令，显示每个元件的符号地址。

- 选择“NOTE”命令，显示辅助注释信息。

八．参数设置

设置相关PLC系统参数环境。对于已经设计完成的PLC，绝对不要随便修改相关参数。否则可能导致系统不能正常运行。

- 点击右侧框中的“PARAMETER”（参数）前的加号。打开下级选项。

- 下级选项中有：

PLC PARAMETER：PLC参数。选择它可以修改相关PLC的基本参数。

NET PARAM：网络参数。选择它可以修改网络系统参数。Q系列PLC可以使用的网络系统有三种——以太网、迷你网、CC-LINK网。

REMOTE PASS：远程参数。选择它可以修改远程系统参数。

九．程序传输到PLC

把一个修改完成的程序或备份程序传输到PLC。

- 启动PLC编辑软件。

- 打开一个已经存在的工程：硬盘备份文件或PLC内存文件。见“一”中相关内容。

- 进行修改并确认没有错误。

- 点击Online下拉菜单。

- 选择Clear PLC memory（清除PLC存储器），清除原来PLC程序。当有问题时，可以考虑使用Format PLC memory（格式化PLC存储器）。

- 选择Write to PLC(写入到PLC)，程序被写到PLC内存中。

- 再次点击ONLINE菜单。

- 选择“VERIFY WITH PLC”（和PLC做比较），进行程序比较。

十．把PLC程序备份到硬盘

- 按照“一、（二）”，打开一个PLC内存的程序。

- 选择“PROJECT”菜单。

- 选择SAVE或SAVE AS命令。

- 给出路径及相关说明。

- 按SAVE按钮确认。

十一、在线编辑

在线编辑，即在运行状态下修改程序。这个功能用在设备无法停机，又必须修改程序的场合。建议谨慎使用。

- 点击ONLINE（在线）菜单。

- 选择Monitor（监控）命令，打开下级子命令。

- 选择Monitor(write mode)（写模式监控），此时，可以对程序进行在线编辑。被修改的程序阶梯底色将变深。

- 选择Convert下拉菜单。

- 选择Convert（Online change）命令。如果没有语法错误，则底色会复原。反之，需要核对程序。

十二、修改和查询注释

本功能可以用于修改和查询每个元件的注释和符号名。

- 把右侧方框中的“DEVICE COMMENT”（元件注释）前的加号点开。下级显示“COMMENT”（注释）。

- 点击“COMMENT”。程序屏幕被一个注释表替代。

- 在表格上部“DEVICE”（元件）栏目添入要查询或编辑的元件首地址。如X0、M0、T0、D0等。

- 点击“DISPLAY”。同类元件的所有注释将被列出。

- 可以在COMMENT（注释）栏目填写注释。

- 可以在ALIAS（别名）栏目填写符号名。

- 点击PROJECT（工程）菜单。

- 选择SAVE（存盘）或SAVE AS（另存）。

- 给出路径和相关说明。

- 按SAVE按钮，存盘。

十三、打印程序

用此方法可以打印PLC程序。

- 选择“PROJECT”菜单。

- 选择“PRINT SETUP”，设置打印机及纸张规格等。

- 选择“PRINT”，可以进行相关打印内容、要求设置。

- 选择设置框下部的“PRINT”，进行打印。

十四、PLC系统在线诊断

用此方法可以进行在线系统诊断，而非PLC程序诊断。

- 选择Diagnostics（诊断）菜单。

- 下拉后，可以见到如下项目：

PLC Diagnostics：PLC诊断。

Network Diagnostics：网络诊断。

Ethernet Diagnostics：以太网诊断。

CC-link/CC-link/LT Diagnostics：CC-Link诊断。

Online Monitor：在线监控。

3．选择其中要诊断的内容，可以进行在线诊断。

十五、检查程序和数据

此功能可以检查一个PLC程序及数据是否有错误。

  - 选择菜单项目Tool（工具）。

  - 在下拉菜单中选择Check program，可以检查程序错误。

  - 在下拉菜单中选择Check parameter，可以检查参数错误。

十六、在线注释查询

PLC监视程序过程中，从PLC中读出的程序是PLC内存中的，因此没有注释。如果要同时监视注释，可以按照如下操作：

- 选择“Project（工程）”下拉菜单。

- 点击命令“Copy（拷贝）”。

- 在弹出Copy画面的“Browse（浏览）”框内，选择注释所在的文件夹，这个文件夹实际上是一个以往备份的带有注释的PLC程序文件夹。

- 点击Open（打开）。

- 在弹出的画面中，打开“Device Comment（设备注释）”夹，在“Comment（注释）”项目前的方框内设置成V。

- 点击“Execute（执行）”。等待后，注释会被调入。

- 按照“七”的方法，选择注释显示。

此时，我们可以在线状态看到注释。

站长   于2003-4-15